高精度智能车联网鲨鱼鳍天线

HG-VMYH5181

- 产品介绍

HG-VMYH5181天线集成了四系统全频的GNSS天线单元(可输出两路信号)、4G主/分集天线单元、V2X主副天线单元、BT/WIFI天线(选配)，可应用于L3、L4级及以上自动驾驶领域，同时也可应用于功能匹配下的任何可装载的载体物以及对应质量标准以下的任何领域。

- 技术特点

- 采用高精度四臂螺旋GNSS天线设计，具有高稳相性；

- 在多天线集成中，天线灵活放置，实现同频天线以及非同频天线之间的高隔离度；

- V2X天线采用低损耗线缆，减少传输损耗，提升天线性能。

技术参数

| 天线指标 |
| --- |
| 天线类别 | GNSS | 4G主副 | V2X主副 |
| 频率范围 | L1/L2/L5/B1/B2/G1/G2 | 主:824-960M&1710-2690M 副: 1710-2690M | 5770-5850M&5855-5925M |
| 极化方式 | RHCP | 线极化 |
| VSWR | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤2.0 |
| 增益/效率 (典型值/平均值) | GNSS:2dBic; 4G主: 824-960M≥35% 1710-2690M≥40%; 4G副: 1710-2690M≥40%; V2X H Average Gain:1dBi |
| 相位中心误差 | ≤2.5mm |
| 隔离度 | 单元间≤-10dB、系统间≤-15dB |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| GNSS低噪声放大器指标 |
| 增益 | 28±2dB |
| 噪声系数 | ≤2dB |
| 输出驻波比 | ≤2.0 |
| 带内平坦度 | ±2dB |
| 工作电压 | +3.3~+12VDC |
| 工作电流 | ≤100mA |
| 结构特性 |
| 接头方式 | FAKRA;通用接头，可定制 |
| 尺寸 | L160*W72*H68mm(不含胶垫固定架尺寸) |
| 安装方式 | 螺纹锁固 |
| 工作环境 |
| 工作温度 | -40℃～+85℃ |
| 存储温度 | -55℃～+105℃ |
| 湿度 | 95(不冷凝 |

- 结构图纸

# Text boxes

72

68

160